РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕОАКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ

Разработанный в Институте геофизики УрО РАН новый   геофизический метод исследования нефтегазовых скважин основан на изучении характеристик геоакустических сигналов в диапазоне  частот 0.1-5.0 кГц, отражающих процессы флюидогазодинамики в объеме геологической среды.

При этом:

- Регистрируется вторая производная смещения (ускорение) микроколебаний стенок скважины.

- Используется трехкомпонентная система ортогонально расположенных датчиков-акселерометров, позволяющих в охранном кожухе скважинного прибора  диаметром        40-42 мм разделять направления микровибраций геосреды по трем направлениям.

Данный метод – трехкомпонентный геоакустический каротаж – нельзя отнести к сейсмическому каротажу, т.к. не изучается волновая  картина. Его нельзя отнести и к известному акустическому каротажу, т.к. не изучается скорость распространения волн. По некоторым параметрам метод близок к известному в мировой практике шумовому каротажу. Измеренные параметры геоакустических сигналов выражаются в единицах регистрируемых ускорений (мм/с2), расчетные параметры безразмерные.

Для измерения геоакустических сигналов в скважинах разработаны цифровая аппаратура (BN-4008) в комплексе с программой измерений и обработки данных с выводом информации на монитор персонального компьютера. Измерения производятся по точкам с фиксированным шагом глубин (дискретный каротаж), определяемым оператором под конкретную задачу. Выходная информация представляется в виде LAS-файлов. При интерпретации используется от 9 и более измеренных параметров и более 10 расчетных параметров.

При контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений метод используется для решения следующих задач:

- Выделение интервалов движения флюидов по не вскрытым перфорацией пластам – коллекторам с оценкой на качественном уровне их относительной проницаемости (другими геофизическими методами не определяется).

- Оценка на качественном уровне  характера насыщенности движущихся по неперфорированному пласту  флюидов (нефть, вода, газ) при низкой минерализации пластовых вод.

- Определение заколонных перетоков в условиях, когда интерпретация результатов стандартной термометрии неоднозначна.

- Контроль герметичности изоляции продуктивных пластов.

- Исследование профиля притока флюида и его состава в интервалах перфорации  пласта-коллектора при статическом и динамическом режимах работы скважины.

- Обнаружение и детализация  местоположения  негерметичности ствола скважины (совместно с данными термометрии).

- Определение текущего положения водонефтяного, газоводяного и газонефтяного контактов в наблюдательных скважинах.

- Определение интервалов приемистости в нагнетательных скважинах.

В комплексе с методами промысловой геофизики трехкомпонентный геоакустический каротаж применяется на площадях Пермского Прикамья при оценке текущей нефтенасыщенности, в Когалымском, Шаимском и Пуровском  нефтяных районах Западной Сибири, на газоконденсатных месторождениях (Новый Уренгой, Астрахань) и в других районах (Удмуртия, Татарстан, Украина).

Аппаратурно-программный комплекс для проведения геоакустического каротажа

Аппаратурно-программный комплекс предназначен для измерения трех составляющих вектора ускорения, испытываемым скважинным прибором под действием динамических процессов, происходящих в скважине, таких как движение воды, нефти, газа и др. по точкам с заданным шагом измерений.

Прибор для проведения геоакустического каротажа  N-4008

- рассчитан на работу с использованием одножильного бронированного кабеля длиной до 6 км;

- содержит точечный термометр;

- для привязки глубин возможно подключение блока гамма-каротажа.

- регистрация информации производится на IBM – совместимый компьютер через COM порт.

Основные технические характеристики.

- диапазон измерения                                                                                                        0.05 - 20 мм/сек2

- частотные диапазоны                                                                                                              100 -500 Гц

500 -5000 Гц

500 -2500 Гц

2500 - 5000 Гц

- неравномерность частотной  характеристики  в диапазоне 100-5000 Гц                                     ±15%

- температурный диапазон термометра                                                                                         0-120 ºС

Условия эксплуатации.

- предельная температура в скважине                                                                                               120 ºС

- гидростатическое давление в зависимости от диаметра  скважины                                   50÷70 МПа

Габаритные размеры.

Скважинный прибор:

- диаметр                                                                                                                                       40-48 мм

- длина                                                                                                                                             1200 мм

Пульт управления                                                                                                               70(200(150 мм

Институт геофизики УрО РАН. Тел.(343)267-95-68, факс (343)267-88-72.

e-mail:skvgeoph@mail.ru (д.т.н. Астраханцев Юрий Геннадьевич)