РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ

СКВАЖИННЫЙ МАГНИТОМЕТР-ИНКЛИНОМЕТР

МИ-З803М (МИ-З803Ш)

Скважинный магнитометр-инклинометр МИ-3803М, разработанный в лаборатории скважинной геофизики Института геофизики УрО РАН на базе феррозондов с использованием акселерометров     АТ-1306, позволяет проводить непрерывные измерения одновременно трех составляющих вектора  геомагнитного поля, величины магнитной восприимчивости горных пород, вскрытых скважиной, магнитного азимута, визирного и зенитного углов скважины.

В зависимости от условий измерений, скважинный прибор может быть помещен в корпус диаметром от 38 до 70 мм. Прибор рассчитан на работу с одножильным кабелем длиной до 6 км.

Прибор работает в режиме непрерывной передачи информации, что позволяет его стыковать не только с персональными компьютерами, но и с компьютеризированными каротажными комплексами  типа «Гектор» и «Вулкан», разработки фирмы «Эликом», г. Уфа.

Для проведения магнитных измерений в скважинах, пробуренных из горных выработок,  разработан вариант магнитометра-инклинометра. МИ-3803Ш, содержащий блок твердотельной памяти.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКВАЖИННОГО

МАГНИТОМЕТРА-ИНКЛИНОМЕТРА МИ-3803М (МИ-3803Ш).

| Диапазон измерений: |  |
| --- | --- |
| -составляющих вектора геомагнитного поля | ±80·103 нТл |
| -азимута скважины | 0 – 360º |
| - угла отклонения скважины от вертикали | 0 – 180º |
| - магнитной восприимчивости | 50·10-5 ÷2 ед.СИ |
| Погрешность измерений: |  |
| -составляющих вектора геомагнитного поля | ±0.01·Z±20 нТл |
| -азимута (при зенитном угле >2º) | ±1.5º |
| - зенитного угла | ±10( |
| Питание: |  |
| -от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |
| -для МИ-3803Ш | два шахтных аккумулятора |
| Габариты: |  |
| -скважинный прибор | 1800×38÷70 мм |
| - наземный пульт | 100×140×160 мм |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура | -10º С ÷ 120º С |
| - давление | до 100 МПа |

Аппаратурные, программные и методические разработки лаборатории скважинной геофизики применимы для решения следующих задач:

- Расшифровка природы магнитных аномалий.

- Поиск тел с повышенной магнитной восприимчивостью в околоскважинном пространстве:

- определение пространственного положения магнитных масс;

- построение пространственных моделей магнитных масс.

- Изучение магнитной минерализации, вскрытой скважиной:

- выделение в разрезе скважины зон с повышенными магнитными свойствами;

- определение элементов залегания магнитных тел;

- определение составляющих намагниченности горных пород и руд в естественном залегании.

- Определение процентного содержания магнитных минералов.

- Выделение зон инверсий магнитного поля по разрезу скважин.

- Контроль азимута  и зенитного угла исследуемых скважин.

- Обнаружение и определение местоположения оставленных в скважине металлических предметов.

- Отбраковка «ложных» аномалий при использовании в процессе бурения утяжелителя буровых растворов на базе магнитных материалов.

- Наведение ствола поисковой скважины на ствол аварийной скважины при ликвидации аварии в нефтегазовых скважинах.

Тел.(343)267-95-68,    факс (343)267-88-72.

Моб.. 8922-133-92-14 (Астраханцев Юрий Геннадьевич)

e-mail:skvgeoph@mail.ru